## Slide 1: Коммутация каналов и пакетов
Выполнил: Абдиллатов Белек Нариманович

## Slide 2: Введение в понятие «Коммутация»
Коммутация — это процесс соединения, переключения или выбора пути для передачи данных отправителем и получателем. В целом, это основа управления потоками: от соединения телефонных линий до маршрутизации данных в компьютерных сетях или переключения электрических цепей.
Основные аспекты и принципы коммутации:
Суть: Установление физического или логического пути между узлами через промежуточные устройства.
Типы в сетях:
  Коммутация каналов (Circiut Switchong)
  Коммутация пакетов (Packet Switching)

## Slide 3: Что такое коммутация каналов
Коммутация каналов— это метод передачи данных, при котором перед началом обмена устанавливается выделенный физический путь (канал) между двумя узлами, который остается монопольно занятым на все время сеанса. Это традиционный способ для телефонных сетей, гарантирующий постоянную скорость и отсутствие задержек, но неэффективный при перерывах в передаче.
Основные характеристики коммутации каналов:
Установление соединения: Перед началом разговора или передачи данных происходит процесс коммутации — физическое объединение промежуточных линий в единый путь.
Монопольное использование: Зарезервированный путь не может быть использован другими абонентами, даже если данные временно не передаются (например, пауза в разговоре).
Сквозной канал: Данные передаются непрерывным потоком, а не пакетами, что устраняет необходимость в сложной маршрутизации.
Фиксированная пропускная способность: Скорость передачи остается постоянной на протяжении всего соединения.

## Slide 4: Принцип работы коммутации каналов
Процесс коммутации каналов всегда состоит из трех строгих фаз:
Установление соединения: Перед передачей данных отправляется специальный запрос. Сеть ищет свободный путь через промежуточные узлы. Если путь найден, ресурсы (полоса пропускания) «бронируются» исключительно под вас.
Передача данных: Информация идет по установленному «коридору». Так как путь зарезервирован, задержки минимальны и стабильны.
Разединение: После завершения сеанса ресурсы освобождаются, чтобы их могли использовать другие участники.

## Slide 5: Плюсы и минусы коммутации каналов
Плюсы:
Real-time работа: Идеально для передачи голоса или видео, где критически важна стабильность времени доставки.
Простота логики: Узлам не нужно анализировать каждый пакет данных и выбирать маршрут — он определен заранее.
Минусы:
Неэффективность: Если вы молчите в трубку, канал все равно занят и «простаивает» впустую. Другие пользователи не могут его занять.
Долгое ожидание: Установление связи может занимать значительное время по сравнению с самой передачей

## Slide 6: Что такое коммутация пакетов
Коммутация пакетов — это технология передачи данных, при которой сообщение разбивается на отдельные части (пакеты), передаваемые независимо друг от друга через общую сеть. В отличие от коммутации каналов, физическая линия не закрепляется за парой абонентов, а используется совместно всеми участниками сети.
Основные характеристики коммутации пакетов:
Динамическое распределение ресурсов: Пропускная способность канала не закрепляется за пользователем, а выделяется «по требованию» в момент передачи пакета.
Отсутствие выделенного соединения: Для передачи данных не нужно заранее выстраивать и удерживать сквозной физический канал.
Интеллектуальная маршрутизация: Каждый узел сети (маршрутизатор) принимает самостоятельное решение о том, куда отправить конкретный пакет прямо сейчас.
Метод «сохранения и продвижения» (Store-and-Forward): Узел сначала полностью принимает пакет, проверяет его на ошибки и только потом пересылает дальше.

## Slide 7: Принцип работы коммутации пакетов
Процесс включает три ключевых этапа:
Фрагментация: Исходные данные делятся на пакеты, к каждому из которых добавляется заголовок (адрес получателя и номер для сборки).
Независимая маршрутизация: Каждый пакет передается от узла к узлу (маршрутизатору). Путь для каждого пакета может выбираться динамически в зависимости от загрузки сети.
Реассемблирование: На стороне получателя пакеты собираются в исходном порядке на основе данных из заголовков.

## Slide 8: Плюсы и минусы коммутации пакетов
Плюсы:
Высокая эффективность: Рациональное использование пропускной способности (каналы не простаивают).
Отказоустойчивость: Если один узел выйдет из строя, пакеты автоматически пойдут в обход.
Масштабируемость: К сети можно одновременно подключить огромное количество пользователей.
Минусы:
Переменная задержка (джиттер): Время доставки пакетов может меняться, что критично для некоторых онлайн-сервисов.
Риск потери данных: При перегрузке промежуточных узлов пакеты могут быть отброшены (требуется повторная отправка).
Сложность обработки: Требуется мощное оборудование для анализа заголовков и маршрутизации в реальном времени.

## Slide 9: Спасибо за внимание!